MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ

PREFEITO	MARCOS ANTONIO THEISEN

PROJETO 	TERRAPLENAGEM; DRENAGEM PLUVIAL; PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES E SINALIZAÇÃO

LOCAL 	RUA DAS PALMEIRAS - CUNHATAÍ - SC

_______________________________________________________________________________

MEMORIAL DE CÁLCULO

O presente Memorial de Cálculo refere-se à Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Pavimentação em Pedras de Basalto Irregulares assentadas em Camada de Argila, na Rua das Palmeiras, com uma área total 1.787,00 m², no município de CUNHATAÍ - (SC);

Placa da Obra em aço galvanizado (1,25m x 2,00m) 				= 2,50 m²

- TERRAPLENAGEM

Estaca 00 - 01		Corte = (4,30 + 2,00) / 2 = 3,15 m² * 20 	= 63,00 m³

Aterro = (0,00 + 0,37) / 2 = 0,18 m² * 20 	= 3,60 m³

Estaca 01 - 02		Corte = (2,00 + 0,24) / 2 =1,12 m² * 20 	= 22,40 m³

Aterro = (0,37 + 1,27) / 2 = 0,82 m² * 20 	=16,40 m³

Estaca 02 - 03		Corte = (0,24 + 0,20) / 2 = 0,22 m² * 20 	= 4,40 m³

Aterro = (1,27 + 2,82) / 2 = 2,04 m² * 20 	= 40,80 m³

Estaca 03 – 03 + 13.636	Corte = (0,20 + 1,86) / 2 = 1,03 m² * 20 	= 20,60 m³

Aterro = (2,82 + 0,00) / 2 = 1,41 m² * 20 	= 28,20 m³

Estaca 03 + 13.636 - 04	Corte = (1,86 + 0,42) / 2 = 1,14 m² * 20 	= 22,80 m³

Aterro = (0,00 + 1,00) / 2 = 0,50 m² * 20 	= 10,00 m³

Estaca 04 - 05		Corte = (0,42 + 1,36) / 2 = 0,89 m² * 20 	= 17,80 m³

Aterro = (1,00 + 0,69) / 2 = 0,85 m² * 20 	= 17,00 m³

Estaca 05 - 06		Corte = (1,36 + 1,00) / 2 = 1,18 m² * 20 	= 23,60 m³

Aterro = (0,69 + 2,12) / 2 = 1,41 m² * 20 	= 28,20 m³

Estaca 06 - 07		Corte = (1,00 + 3,68) / 2 = 2,34 m² * 20 	= 46,80 m³

Aterro = (2,12 + 1,93) / 2 = 2,02 m² * 20 	= 40,40 m³

Estaca 07 – 07 + 17.271	Corte = (3,68 + 3,75) / 2 = 3,72 m² * 20 	= 74,40 m³

Aterro = (1,93 + 0,00) / 2 = 0,97 m² * 20 	= 19,40 m³

∑ CORTE 							= 295,80 m³

∑ ATERRO 							= 204,00 m³

1.1 – Compactação aterro 							= 204,00 m³

1.2 – Esc./Carga transp. 1ª categ.70%						= 207,00 m³

1.3 – Esc./Carga transp. 2ª categ.30%						= 88,80 m³

1.4 – Material para aterro							= 00,00 m³

1.5 – Regularização de solo com motoniveladora 				= 2.332,21 m²

- DRENAGEM PLUVIAL

-	Tubulação de diâm. 40cm						= 22,50 m

-	Tubulação de diâm. 60 cm						= 146,00 m

-	Boca de Lobo diâm. 40cm  						= 2,00 und

-	Boca de Lobo diâm. 60cm  						= 4,00 und

-	Remoção de tubulação de diâm. 60 cm					=  6,00 m

-	Caixa de Ligação 							= 1,00 und

Para tubulação de 40 cm = 40 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metros.

- Escavação das Valas tubos diâm. 40 = 1,00 x 1,00 x 21,50 	= 22,50 m³

Para tubulação de 60 cm = 60 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metros.

- Escavação das Valas tubos diâm. 60 = 1,20 x 1,20 x 146,00	= 210,24 m³

Para tubulação de 100 cm = 100 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,60 metros.

Escavação das Valas tubos diâm. 100 = 1,60 x 1,60 x 0,00 	= 00,00 m³

Para Boca de Lobo de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 x  2,00 und		= 2,00 m³

Para Boca de Lobo de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,20 x  4,00 und		= 6,91 m³

Para Boca de Lobo de 100 cm = 1,60 x 1,60 x 1,60 x  0,00 und		= 0,00 m³

∑ Total (Escavação para Tubulação) 					= 241,65 m³

TOTAL:

-	Escavação de valas 1ª categ.					= 241,65 m³

-	Reaterro e Apiolamento 					= 116,37 m³

- PAVIMENTAÇÃO

-	Colchão em argila (e = 15 cm) para assentamento		= 1.787,00 m²

-	Calçamento em pedras de basalto irregulares com rejunte de pó de pedra e compactação

= 1.787,00 m²

- SINALIZAÇÃO

-	Placa de velocidade 40 Km/h (A=0,28m² cada)			= 0,56 m²

-	Poste em Aço para a Placa de Velocidade 			= 2,00 und

- MEIO FIO

-	Meio Fio Saliente (12x30) x 1,00m 						= 285,50 m

-	Material aterro atrás do Meio Fio

-	Material de aterro atrás do Meio Fio saliente = (285,50m x 2,00m x 0j,15m) 	= 85,65 m³

-	Compactação do aterro 							= 85,65 m³

# Maravilha (SC), 03 de Maio de 2016.

_____________________________

# Rafael Cassol Basso

Assessor em Engenharia Civil – Amerios

CREA/SC 112.213-2

CREA Registro Nacional 2510463209