MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ

PREFEITO	MARCOS ANTONIO THEISEN

PROJETO 	TERRAPLENAGEM; DRENAGEM PLUVIAL; PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES E SINALIZAÇÃO

LOCAL 	RUA SILVINO DIEL - CUNHATAÍ – SC

_______________________________________________________________________________

MEMORIAL DE CÁLCULO

O presente Memorial de Cálculo refere-se à Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Pavimentação em Pedras de Basalto Irregulares assentadas em Camada de Argila, na Rua Silvino Diel, com uma área total 1.573,12 m², no município de CUNHATAÍ - (SC);

PLACA DA OBRA

Placa da Obra em aço galvanizado (1,25m x 2,00m) 				= 2,50 m²

TERRAPLENAGEM

Corte = 17,00 m² x 14,00 m	 						= 238,00 m³

Aterro = 1,20 m² x 14,00 m 							= 16,80 m³

Compactação aterro 								= 16,80 m³

Esc./Carga transp. 1ª categ e 2ª categ.						= 238,00 m³

Regularização de solo com motoniveladora 					= 2.201,56 m²

DRENAGEM PLUVIAL

Tubulação de diâm. 40cm							= 19,00 m

Tubulação de diâm. 60 cm							= 160,00 m

Boca de Lobo diâm. 40cm  							= 2,00 und

Boca de Lobo diâm. 60cm  							= 3,00 und

Para tubulação de 40 cm = 40 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metros.

Escavação das Valas tubos diâm. 40 = 1,00 x 1,00 x 19,00 			= 19,00 m³

Para tubulação de 60 cm = 60 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metros.

Escavação das Valas tubos diâm. 60 = 1,20 x 1,20 x 160,00			= 230,40 m³

Para Boca de Lobo de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 x  2,00 und			= 2,00 m³

Para Boca de Lobo de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,20 x  3,00 und			= 5,18 m³

∑ Total (Escavação para Tubulação) 						= 256,58 m³

TOTAL:

Escavação de valas 1ª categ.							= 256,58 m³

Reaterro e Apiolamento 							= 124,70 m³

PAVIMENTAÇÃO

Colchão em argila (e = 15 cm) para assentamento				= 1.573,12 m²

Calçamento em pedras de basalto irregulares com rejunte de pó de pedra e compactação

= 1.573,12 m²

SINALIZAÇÃO

Placa de velocidade 40 Km/h e 20 Km/h (A = 0,28 m² cada)			= 0,28 m²

Poste em Aço para a Placa de Velocidade 					= 1,00 und

MEIO FIO

Meio Fio Saliente (12x30) x 1,00m 						= 318,50 m

Material aterro atrás do Meio Fio

Material de aterro atrás do Meio Fio saliente = (318,50m x 2,00m x 0,15m) 	= 95,55 m³

Compactação do aterro 							= 95,55 m³

# Maravilha (SC), 27 de Junho de 2016.

_____________________________

# Rafael Cassol Basso

Assessor em Engenharia Civil – Amerios

CREA/SC 112.213-2

CREA Registro Nacional 2510463209