PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHATAÍ

Prefeito: MARCOS ANTONIO THEISEN

Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO

Local: AVENIDA 4 DE JULHO – Trecho I e II

Área: 4.907,10 m²

AVENIDA 4 DE JULHO – Trecho I                            A = 2.446,40 m²

## 1. PLACA DO CONVÊNIO

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado de 2,00 x 1,25 m = 2,50 m²

## 2.  LIMPEZA

2.1) Limpeza da Área a ser pavimentada, com jato de Alta pressão de Ar e Água = 2.446,40 m²

## 3.  REGULARIZAÇÃO DOS BURACOS NA PISTA COM BASE EM C.B.U.Q.

3.1)Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ – REGULARIZAÇÃO DOS BURACOS NA PISTA

- Volume em m3			= (9,05 + 6,50) = 15,55 m² x 0,20 m  = 3,11 m³

- Volume em ton de CAUQ		= 3,11 x 2,50 = 7,78 ton

  - Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 3,11 m³ x 59,00 km = 183,50 m³xkm

## 4. DRENO

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação:

→ para Dreno =

Dreno = 0,60 x 1,20 x 0,00 = 0,00 m³

Escavação das Valas e Reaterro

4.1) Escavação de 1ª categoria = 0,00 m³

4.2) Reaterro de Vala c/ Brita nº 02 = 0,00 m³

4.3) Tubo PVC Corrugado Perfurado para Dreno ( 100 mm = 0,00 m

4.4) Manta Bidim RT-10 = (1,20 + 0,60 + 1,20 + 0,60) = 3,60 m x 0,00 m = 0,00 m²

## 5. REGULARIZAÇÃO COM BASE EM C.B.U.Q.

  - Selo do dreno com base de brita graduada (esp = 15 cm) = 0,00 m x 0,60 m= 0,00 m² x 0,15 = 0,00 m³

  - Imprimação de Base de Pavimentação com Emulsão CM-30 = 0,00 m²

  - Pintura de ligação c/ RR-2C taxa 0,60 l/m² = 0,00 m²

  - Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ - REGULARIZAÇÃO COM BASE

- Selo do dreno c/ C.B.U.Q. (esp = 5 cm) = 0,00 x 0,05 = 0,00 x 2,50 = 0,00 ton.

  - Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 0,00 m³ x 51,25 km = 0,00 m³xkm

## 6.  PAVIMENTAÇÃO – REPERFILAGEM 3 cm

6.1) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (reperfilagem)= 2.446,40 m²

6.2) Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ - REPERFILAGEM = 3,00 cm

- Área a ser pavimentada			= 2.446,40 m²

- Espessura asfalto (reperfilagem)		= 3,00 cm

- Teor do CAP-20 na mistura			= 4,6 a 5,2 %

- Densidade do CAUQ				= 2,50 ton/ m³

- Volume em m3				= 2.446,40 x 0,03 = 73,40 m³

- Volume em ton de CAUQ			= 73,40 x 2,50 = 183,50 ton

6.3) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 73,40 m³ x 51,25 km = 3.761,75m³xkm

## 7.  PAVIMENTAÇÃO – CAPA 4 cm

7.1) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (reperfilagem)= 2.446,40 m²

7.2) Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ - CAPA = 4,00 cm

- Área a ser pavimentada			= 2.446,40 m²

- Espessura asfalto (reperfilagem)		= 4,00 cm

- Teor do CAP-20 na mistura			= 4,6 a 5,2 %

- Densidade do CAUQ				= 2,50 ton/ m³

- Volume em m3				= 2.446,40 x 0,04 = 97,86 m³

- Volume em ton de CAUQ			= 97,86 x 2,50 = 244,65 ton

7.3) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 97,86 m³ x 51,25 km = 5.015,33 m³xkm

## 8.  PINTURA DE SINALIZAÇÃO

  - Faixa de estacionamento: 423,25 m x 0,10 = 42,33 m² /2 (devido ser tracejada) = 21,16 m²

  - Faixa de segurança (PARE) = 5,20 m x 0,30 = 1,56 m²

  - Faixa de Pedestre = 11,60 m x 2,00 = 23,20 m² / 2 (devido ser intercalado) = 11,60 m²

  - Faixa Meio Pista Continua - amarela = 2 x 0,00 m = 0,00 x 0,10 = 0,00 m²

## 9.  PLACAS DE SINALIZAÇÃO

  - Placa Octogonal Indicativa PARE L= 0,25 cm e Poste em Aço = 1,00 Unid.

  - Placa Circular Indicativa Velocidade 40 km/h com D= 0,50 cm e Poste em Aço = 0,00 Unid

  - Placa Nome de Rua = 1,00 Unid.

## 10.  MEIO FIO

10.1) Meio Fio Pré-moldado Dim. 100x15x13x30 cm = 6,00 m

AVENIDA 4 DE JULHO – Trecho II                            A = 2.460,70 m²

## 1. PLACA DO CONVÊNIO

1.1) Placa do convênio em chapa de aço galvanizado de 2,00 x 1,25 m = 0,00 m²

## 2.  LIMPEZA

2.1) Limpeza da Área a ser pavimentada, com jato de Alta pressão de Ar e Água = 2.460,70 m²

## 3.  REGULARIZAÇÃO DOS BURACOS NA PISTA COM BASE EM C.B.U.Q.

3.1)Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ – REGULARIZAÇÃO DOS BURACOS NA PISTA

- Volume em m3				= 1,30 m² x 0,20 m = 0,26 m³

- Volume em ton de CAUQ			= 0,23 x 2,50 = 0,58 ton

  - Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 0,23 m³ x 51,25 km = 11,79 m³xkm

## 4. DRENO

Cota mínima do reaterro compactado sobre a tubulação:

→ para Dreno =

Dreno = 0,60 x 1,20 x 56,90 = 40,97 m³

Escavação das Valas e Reaterro

4.1) Escavação de 1ª categoria = 40,97 m³

4.2) Reaterro de Vala c/ Brita nº 02 = 40,97 m³

4.3) Tubo PVC Corrugado Perfurado para Dreno ( 100 mm = 56,90 m

4.4) Manta Bidim RT-10 = (1,20 + 0,60 + 1,20 + 0,60) = 3,60 m x 56,90 m = 204,84 m²

## 5. REGULARIZAÇÃO COM BASE EM C.B.U.Q.

  - Selo do dreno com base de brita graduada (esp = 15 cm) = 56,90 m x 0,60 m= 34,14 m² x 0,15 = 5,12 m³

  - Imprimação de Base de Pavimentação com Emulsão CM-30 = 34,14 m²

  - Pintura de ligação c/ RR-2C taxa 0,60 l/m² = 34,14 m²

  - Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ - REGULARIZAÇÃO COM BASE

- Selo do dreno c/ C.B.U.Q. (esp = 5 cm) = 34,14 x 0,05 = 1,71 x 2,50 = 4,28 ton.

  - Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 1,71 m³ x 51,25 km = 87,64 m³xkm

## 5.  PAVIMENTAÇÃO – REPERFILAGEM 3 cm

5.1) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (reperfilagem)= 2.460,70 m²

5.2) Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ - REPERFILAGEM = 3,00 cm

- Área a ser pavimentada			= 2.460,70 m²

- Espessura asfalto (reperfilagem)		= 3,00 cm

- Teor do CAP-20 na mistura			= 4,6 a 5,2 %

- Densidade do CAUQ				= 2,50 ton/ m³

- Volume em m3				= 2.460,70 x 0,03 = 73,82 m³

- Volume em ton de CAUQ			= 73,82 x 2,50 = 184,55 ton

5.3) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 73,82 m³ x 51,25 km = 3.783,28 m³xkm

## 6.  PAVIMENTAÇÃO – CAPA 4 cm

6.1) Pintura de Ligação, para uma taxa de 0,80 a 1,20 l/m² (reperfilagem)= 2.460,70 m²

6.2) Concreto Asfáltico Usinado à Quente – CAUQ - CAPA = 4,00 cm

- Área a ser pavimentada			= 2.460,70 m²

- Espessura asfalto (reperfilagem)		= 4,00 cm

- Teor do CAP-20 na mistura			= 4,6 a 5,2 %

- Densidade do CAUQ				= 2,50 ton/ m³

- Volume em m3				= 2.460,70 x 0,04 = 98,43 m³

- Volume em ton de CAUQ			= 98,43 x 2,50 = 246,08 ton

6.3) Transporte Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ = 98,43 m³ x 51,25 km = 5.044,54 m³xkm

## 7.  PINTURA DE SINALIZAÇÃO

  - Faixa de estacionamento: 352,55 m x 0,10 = 35,26 m² /2 (devido ser tracejada) = 17,63 m²

  - Faixa de segurança (PARE) = 5,35 m x 0,30 = 1,61 m²

  - Faixa de Pedestre = 11,60 m x 2,00 = 23,20 m² / 2 (devido ser intercalado) = 11,60 m²

  - Faixa Meio Pista Continua - amarela = 2 x 0,00 m = 0,00 x 0,10 = 0,00 m²

## 8.  PLACAS DE SINALIZAÇÃO

  - Placa Octogonal Indicativa PARE L= 0,25 cm e Poste em Aço = 1,00 Unid.

  - Placa Circular Indicativa Velocidade 40 km/h com D= 0,50 cm e Poste em Aço = 0,00 Unid

  - Placa Nome de Rua = 0,00 Unid.

## 9.  MEIO FIO

9.1) Meio Fio Pré-moldado Dim. 100x15x13x30 cm = 0,00 m

Maravilha (SC), 12 de SETEMBRO de 2016.

___________________________________

# Carline Joice Hackenhaar

Assessora em Engenharia Civil – Amerios

CREA/SC 090.319-0