MUNICÍPIO DE CUNHATAÍ

PREFEITO	MARCOS ANTONIO THEISEN

PROJETO 	TERRAPLENAGEM; DRENAGEM PLUVIAL; PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS DE BASALTO IRREGULARES E SINALIZAÇÃO

LOCAL 	RUA JOÃO SEHNEM - CUNHATAÍ - SC

_______________________________________________________________________________

MEMORIAL DE CÁLCULO

O presente Memorial de Cálculo refere-se à Terraplenagem, Drenagem Pluvial, Sinalização e Pavimentação em Pedras de Basalto Irregulares assentadas em Camada de Argila, na Rua João Sehnem, com uma área total 3.874,13 m², no município de CUNHATAÍ - (SC);

TRECHO I

Placa da Obra em aço galvanizado (1,00m x 2,00m) 				= 2,00 m²

- TERRAPLENAGEM

Estaca 00 – 01			Corte = (1,47 + 1,07) / 2 * 20 m	 		= 25,40 m³

Aterro = (0,00 + 1,46) / 2 * 20 m 			= 14,60 m³

Estaca 01 – 02			Corte = (1,07 + 2,27) / 2 * 20 m 			= 33,40 m³

Aterro = (1,46 + 0,00) / 2 * 20 m 			= 14,60 m³

Estaca 02 – 03			Corte = (2,27 + 0,62) / 2 * 20 m 			= 28,90 m³

Aterro = (0,00 + 1,32) / 2 * 20 m 			= 13,20 m³

Estaca 03 – 04			Corte = (0,62 + 0,75) / 2 * 20 m 			= 13,70 m³

Aterro = (1,32 + 0,25) / 2 * 20 m 			= 15,70 m³

Estaca 04 – 05			Corte = (0,75 + 1,84) / 2 * 20 m 			= 25,90 m³

Aterro = (0,25 + 0,35) / 2 * 20 m 			= 6,00 m³

Estaca 05 – 06			Corte = (1,84 + 2,28) / 2 * 20 m 			= 41,20 m³

Aterro = (0,35 + 1,73) / 2 * 20 m 			= 20,80 m³

Estaca 06 – 07			Corte = (2,28 + 5,11) / 2 * 20 m 			= 73,90 m³

Aterro = (1,73 + 0,95) / 2 * 20 m 			= 26,80 m³

Estaca 07 – 08			Corte = (5,11 + 0,84) / 2 * 20 m 			= 59,50 m³

Aterro = (0,95 + 0,91) / 2 * 20 m 			= 18,60 m³

Estaca 08 – 09			Corte = (0,84 + 1,52) / 2 * 20 m 			= 23,60 m³

Aterro = (0,91 + 0,79) / 2 * 20 m 			= 17,00 m³

Estaca 09 – 10			Corte = (1,52 + 0,82) / 2 * 20 m 			= 23,40 m³

Aterro = (0,91 + 0,79) / 2 * 20 m 			= 17,00 m³

Estaca 10 – 11			Corte = (0,82 + 0,00) / 2 * 20 m 			= 8,20 m³

Aterro = (0,80 + 3,79) / 2 * 20 m 			= 45,90 m³

Estaca 11 – 12			Corte = (0,00 + 0,33) / 2 * 20 m 			= 3,30 m³

Aterro = (3,79 + 1,75) / 2 * 20 m 			= 55,40 m³

∑ CORTE 									= 360,40 m³

∑ ATERRO 									= 265,60 m³

1.1 – Compactação aterro 							= 265,60 m³

1.2 – Esc./Carga transp. 1ª categ (70%)						= 252,28 m³

1.3 – Esc./Carga transp. 2ª categ (30%)						= 108,12 m³

1.4 – Regularização de solo com motoniveladora 				= 2.497,50 m²

- DRENAGEM PLUVIAL

-	Tubulação de diâm. 40cm						= 162,50 m

-	Tubulação de diâm. 60 cm						=  00,00 m

-	Boca de Lobo diâm. 40cm  						= 6,00 und

-	Boca de Lobo diâm. 60cm  						= 0,00 und

- 	Remoção de tubulação diâm. 40 cm 					= 8,00 m

Para tubulação de 40 cm = 40 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metros.

- Escavação das Valas tubos diâm. 40 = 1,00 x 1,00 x 162,50 		= 162,50 m³

Para tubulação de 60 cm = 60 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metros.

- Escavação das Valas tubos diâm. 60 = 1,20 x 1,20 x 00,00		= 00,00 m³

Para tubulação de 100 cm = 100 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,60 metros.

Escavação das Valas tubos diâm. 100 = 1,60 x 1,60 x 0,00 			= 00,00 m³

Para Boca de Lobo de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 x  6,00 und			= 6,00 m³

Para Boca de Lobo de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,20 x  0,00 und			= 0,00 m³

Para Boca de Lobo de 100 cm = 1,60 x 1,60 x 1,60 x  0,00 und			= 0,00 m³

∑ Total (Escavação para Tubulação) 						= 168,50 m³

TOTAL:

-	Escavação de valas 1ª categ.						= 168,50 m³

-	Reaterro e Apiolamento 						= 81,25 m³

- PAVIMENTAÇÃO

-	Colchão em argila (e = 15 cm) para assentamento			= 1.931,62 m²

-	Calçamento em pedras de basalto irregulares com rejunte de pó de pedra e compactação

= 1.931,62 m²

- SINALIZAÇÃO

-	Placa de velocidade 40 Km/h e 20 Km/h (A =(π * 0,4²)/4 = 0,125 m² cada)	= 0,13 m²

-	Poste em Aço para a Placa de Velocidade 					= 1,00 und

-	Placa de PARE (A = 0,32 m² cada)						= 0,00 m²

-	Poste em Aço para a placa de PARE					= 0,00 und

-	Placa de Nome de Rua (A = 0,16 m² cada)				= 0,00 m²

-	Poste em Aço para Placa de Nome de Rua 				= 0,00 und

- MEIO FIO

-	Meio Fio Saliente (12x30) x 1,00m 						= 482,50 m

-	Material aterro atrás do Meio Fio

-	Material de aterro atrás do Meio Fio saliente = (482,50m x 1,20m x 0,15m) 	= 86,85 m³

-	Compactação do aterro 							= 86,85 m³

- 	Camada de brita nº 02 (h=3cm): (483,50m x 1,20m x 0,03m) 			= 17,41 m³

- MURO DE CONTENSÃO

-	Agulhamento do fundo (100,00m x 0,60m) 					=60,00 m²

-	Concreto armado (60,00 m² x 0,10 m) 						=6,00 m³

-	Muro de arrimo

(100,00m x 0,60m x 1,00m) + (100,00m x 0,40m x 0,50m)			=80,00 m³

-	Camada drenante vertical (100,00m x 1,00m x 0,20m) 				=20,00 m³

-	Manta geotextil BIDIM (100,00m x 1,80m) 					=180,00 m²

-	Tubo PVC sério normal DN 75 mm 						=100,00 m

-	Meio Tubo de concreto 								=100,00 m

-	Assentamento meio tubo de concreto 						=100,00 m

TRECHO II

- TERRAPLENAGEM

Estaca 12 – 13			Corte = (0,33 + 0,41) / 2 * 20 m 			= 7,40 m³

Aterro = (1,75 + 0,55) / 2 * 20 m 			= 23,00 m³

Estaca 13 – 14			Corte = (0,41 + 0,27) / 2 * 20 m 			= 6,80 m³

Aterro = (0,55 + 1,91) / 2 * 20 m 			= 24,60 m³

Estaca 14 – 15			Corte = (0,27 + 0,18) / 2 * 20 m 			= 4,50 m³

Aterro = (1,91 + 1,09) / 2 * 20 m 			= 30,00 m³

Estaca 15 – 16			Corte = (0,18 + 0,00) / 2 * 20 m 			= 1,80 m³

Aterro = (1,09 + 1,12) / 2 * 20 m 			= 22,10 m³

Estaca 16 – 17			Corte = (0,00 + 4,95) / 2 * 20 m 			= 49,50 m³

Aterro = (1,12 + 1,17) / 2 * 20 m 			= 22,90 m³

Estaca 17 – 18			Corte = (4,95 + 4,02) / 2 * 20 m 			= 89,70 m³

Aterro = (1,17 + 0,00) / 2 * 20 m 			= 11,70 m³

Estaca 18 – 19			Corte = (4,02 + 4,79) / 2 * 20 m 			= 88,10 m³

Aterro = (0,00 + 0,00) / 2 * 20 m 			= 00,00 m³

Estaca 19 – 20			Corte = (4,79 + 0,17) / 2 * 20 m 			= 49,60 m³

Aterro = (0,00 + 1,80) / 2 * 20 m 			= 18,00 m³

Estaca 20 – 21			Corte = (0,17 + 1,90) / 2 * 20 m 			= 20,70 m³

Aterro = (1,80 + 0,31) / 2 * 20 m 			= 21,10 m³

Estaca 21 – 22			Corte = (1,90 + 2,14) / 2 * 20 m 			= 40,40 m³

Aterro = (0,31 + 0,00) / 2 * 20 m 			= 3,10 m³

Estaca 22 – 23			Corte = (2,14 + 0,00) / 2 * 20 m 			= 21,40 m³

Aterro = (0,00 + 1,79) / 2 * 20 m 			= 17,90 m³

Estaca 23 – 24			Corte = (0,00 + 0,00) / 2 * 20 m 			= 00,00 m³

Aterro = (1,79 + 2,07) / 2 * 20 m 			= 38,60 m³

Estaca 24 – 24 + 4.943		Corte = (0,00 + 0,93) / 2 * 4.943 m 			= 2,30 m³

Aterro = (2,07 + 0,00) / 2 * 4.943 m			= 5,12 m³

∑ CORTE 									= 382,20 m³

∑ ATERRO 									= 238,12 m³

1.1 – Compactação aterro 							= 238,12 m³

1.2 – Esc./Carga transp. 1ª categ. (70%)					= 267,54 m³

1.3 – Esc./Carga transp. 2ª categ. (30%)					= 114,66 m³

1.4 – Regularização de solo com motoniveladora 				= 2.531,39 m²

- DRENAGEM PLUVIAL

-	Tubulação de diâm. 40cm						= 62,50 m

-	Tubulação de diâm. 60 cm						=  198,50 m

-	Tubulação de diâm. 150 cm						=  14,00 m

-	Boca de Lobo diâm. 40 cm  						= 4,00 und

-	Boca de Lobo diâm. 60 cm  						= 4,00 und

-	Boca de Lobo diâm. 150 cm  						= 2,00 und

-	Boca de Bueiro diâm. 150 cm 						= 2,00 und

- 	Remoção de tubulação diâm. 40 cm 					= 15,50 m

- 	Remoção de tubulação diâm. 100 cm 					= 8,00 m

Para tubulação de 40 cm = 40 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,00 metros.

- Escavação das Valas tubos diâm. 40 = 1,00 x 1,00 x 62,50 		= 62,50 m³

Para tubulação de 60 cm = 60 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 1,20 metros.

- Escavação das Valas tubos diâm. 60 = 1,20 x 1,20 x 198,50		= 285,84 m³

Para tubulação de 150 cm = 150 cm (tubulação) + 0,60 m (reaterro) = 2,10 metros.

Escavação das Valas tubos diâm. 100 = 2,10 x 2,10 x 13,00 			= 57,33 m³

Para Boca de Lobo de 40 cm = 1,00 x 1,00 x 1,00 x  4,00 und			= 4,00 m³

Para Boca de Lobo de 60 cm = 1,20 x 1,20 x 1,20 x  4,00 und			= 6,92 m³

Para Boca de Lobo de 150 cm = 2,10 x 2,10 x 2,10 x  2,00 und			= 18,52 m³

∑ Total (Escavação para Tubulação) 						= 435,11 m³

TOTAL:

-	Escavação de valas 1ª categ.						= 435,11 m³

-	Reaterro e Apiolamento 						= 202,84 m³

- PAVIMENTAÇÃO

-	Colchão em argila (e = 15 cm) para assentamento			= 1.942,51 m²

-	Calçamento em pedras de basalto irregulares com rejunte de pó de pedra e compactação

= 1.942,51 m²

- SINALIZAÇÃO

-	Placa de velocidade 40 Km/h e 20 Km/h (A =(π * 0,4²)/4 = 0,125 m² cada)	= 0,13 m²

-	Poste em Aço para a Placa de Velocidade 					= 1,00 und

- MEIO FIO

-	Meio Fio Saliente (12x30) x 1,00m 						= 489,50 m

-	Material aterro atrás do Meio Fio

-	Material de aterro atrás do Meio Fio saliente = (489,50m x 1,20m x 0,15m) 	= 88,11 m³

-	Compactação do aterro 							= 88,11 m³

- 	Camada de brita nº 02 (h=3cm): (489,50m x 1,20m x 0,03m) 			= 17,62 m³

# Maravilha (SC), 17 de Junho de 2016.

_____________________________

# Rafael Cassol Basso

Assessor em Engenharia Civil – Amerios

CREA/SC 112.213-2

CREA Registro Nacional 2510463209