MEMORIAL DESCRITIVO

Este memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condições que receberão os usos de materiais, equipamentos e serviços a serem realizados na execução do projeto do CAMPO MUNICIPAL – GRAMA SINTÉTICA localizado na Avenida 4 de Julho,  no Perímetro Urbano, do município de CUNHATAÍ – SC, com a seguinte área:

- Campo Municipal:  30,80 m x 50,80 m= 1.564,64 m2

PLACA DA OBRA

Placa Programa Financiador: Deverá ser fixada em lugar visível a placa de obra do programa financiador, no dimensionamento de 2,00 m x 1,50 m, sendo que na obra não poderá ter outra placa maior que este dimensionamento.

Obs: caso não foi via financiamento esta deverá ser descontada no momento de medição da obra.

1.1 -  LIMPEZA DO LOCAL

Toda a limpeza do local deverá ser realizada pelo município.

Todo destino do entulho é de responsabilidade de município.

O município deverá deixar o solo limpo para o início dos serviços.

1.2 – NÍVEL DO CAMPO

Deverá obedecer a um desnível proposital de 1%, do centro para as laterais, o qual funcionará como drenagem.

1.3 – DRENAGEM CENTRAL

- Valas: largura de 0,40 m x profundidade de 0,30 m.

- Revestimento: Manta Bidim – tubo corrugado diâmetro de 100 – Brita.

1.4 – DRENAGEM LATERAL

- Valas: Canaletas tubo de concreto. (1/2 tubo)

- Fechamento Superior: Grelha de ferro fundido ( fornecimento e assentamento).

1.5 – BASE PARA A QUADRA

- Obs: A campactação do solo é fundamental para o bom rendimento do campo de grama sintética.

1.5.1 - Para a base do solo executar como segue / Grama Sintética

1.5.1.1- Primeira Camada: Com 5 cm de brita nº02 – compactada com rolo compactador.

1.5.1.2- Segunda Camada: Com 3 cm de brita graduada de nº 01 - compactada com rolo compactador.

1.5.1.3- Terceira Camada: Com 3 cm de pedrisco / brita nº zero - compactada com rolo compactador.

1.5.1.4- Por fim: Deverá ser colocada uma camada de 2 cm de pó de pedra, nivelada com moto niveladora. Sendo ideal que se molhe o pó de pedra para que possa penetrar nas camadas de brita.

1.5.1.5 – Grama Sintética:

- Os tapetes de aproximadamente 3 m 0u 4 m de largura x 30 m de comprimento onde são desenrolados sobre o solo alinhado.

- Os tapetes são colocados uns nos outros, utilizando-se cola especial de contato, formando um grande tapete sem qualquer demarcação.

- Deverão ser definidas todas as dimensões de demarcação.

- Deverão ser efetuados os cortes para colagem das demarcações ( em grama branca).

- Após a demarcação do campo, é feita a colocação da borracha granulada e areia especial preenchendo cerca de 95% dos fios sintéticos, variando conforme o modelo da grama (altura dos fios).

- Utilizar mão-de-obra especializada. Material de 1ª qualidade.

- O campo é varrido com uma máquina especial ( ou vassouras especiais), acelerando o processo de penetração do composto entre os fios da grama e o conseqüente levantamento dos mesmos – Onde após o campo estará pronto para a prática do esporte, lazer e diversão.

2 – CONSIDERAÇÃO FINAL

2.1 - Qualquer alteração do projeto tem que ter prévia autorização do responsável.

2.2 - Não é de responsabilidade do responsável pelo projeto: Compra de materiais, escolha na qualidade dos materiais e fiscalização dos serviços.

3.3 – Após a licitação da obra, o processo deverá ser informado ao responsável que será pela fiscalização da obra, antes do início da obra.

Cunhataí (SC), 04 de JULHO de 2.016.

_______________________________

MARCO ANTÔNIO THEISEN

Prefeito do Município de CUNHATAÍ - SC

_______________________________

MARLIZE CRISTIANE KLAMT TODESCATTO

Assessora em Arquitetura & Urbanismo - AMERIOS

CAU/RN A23967-4